## Slide 1: Ressources & Pénuries
Alexandre Mege-Revil
Centrale Lille Institut
Laboratoire de Mécanique Multiphysique et Multiéchelle - LaMcube
alexandre.mege-revil@centralelille.fr

## Slide 2: Contexte : le développement durable
Chart: Consommation mondiale d'énergie primaire
| 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
 | 3701.5183 | 3902.3681 | 4049.7803 | 4295.4204 | 4589.7265 | 4874.8403 | 5079.3063 | 5352.9892 | 5661.3849 | 5688.459 | 5718.2026 | 6029.4823 | 6243.6511 | 6451.1093 | 6674.785 | 6627.1002 | 6591.0055 | 6563.8623 | 6669.0543 | 6985.3084 | 7162.1179 | 7319.6326 | 7577.6228 | 7864.1429 | 8021.4484 | 8111.638 | 8166.9346 | 8229.8655 | 8282.5069 | 8393.186 | 8565.2355 | 8816.4083 | 8915.4386 | 8969.0309 | 9126.6168 | 9356.3683 | 9461.5303 | 9677.6948 | 10031.1597 | 10525.0983 | 10893.5853 | 11220.3014 | 11588.353 | 11738.5258 | 11549.931 | 12119.4394 | 12414.3663 | 12589.0252 | 12829.2574 | 12953.934 | 13060.2054 | 13258.5004 | 13511.1663
Rapport Meadows
Rapport Brundtland
Définition du DD
Sommet de la Terre de Rio
Accords de Paris
Protocole de Kyoto
1er choc pétrolier
2ème choc pétrolier
Crise des subprimes

## Slide 3: Et donc, cette transition énergétique écologique ?

## Slide 4: Plan
  Cris d’alarme et criticité
  La croûte terrestre, les mines, les minerais
  Ressources vs. Réserves
    Matières premières non-énergétiques
    Matières premières énergétiques
  La limite floue de l’énergie
  Et l’humain, la planète, le climat ?
  La différence entre recyclage et magie

## Slide 5: I - Cris d’alarme et criticité
https://www.encyclo-ecolo.com/Epuisement_des_ressources
https://www.consoglobe.com/epuisement-des-ressources-naturelles-et-demographie-cg
1) Les écolos-décroissants-retour-à-la-bougistes
Inquiétudes géologiques sur l’approvisionnement

## Slide 6
Exportations 2020 de la Russie (en valeur)1 :
  49,6 % de ressources énergétiques (hydrocarbures et produits raffinés)
  10,4 % de ressources métalliques
  9% de pierres et métaux précieux
L’Ukraine fournit l’UE en ressources énergétiques et métalliques
La Russie représente :
  Environ 30 % des importations de l’UE de ressources énergétiques (gaz, pétrole)
  7 % de la production globale de nickel ( inox !!!)
  40 % de la production primaire de palladium
  10 % de la production globale de platine
  4 % de la production globale de cobalt
  10 % de la production primaire d’or.
I - Cris d’alarme et criticité
2) Les défenseurs du monde libre
1 - https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/RU/commerce-exterieur

## Slide 7: Flux de pétrole

## Slide 8
Flux de gaz

## Slide 9
I - Cris d’alarme et criticité
2) Les défenseurs du monde libre
Mi-mars 2022, le LME a bloqué les transactions sur le nickel, et annulé les transactions des derniers jours…
Inquiétudes géopolitiques sur l’approvisionnement

## Slide 10
2020 :
1732,4 Gbarrils
I - Cris d’alarme et criticité
3) Les confiants
Évolution des réserves mondiales de pétrole brut
Source : UFIP sur données BP
Inquiétudes climatiques sur l’approvisionnement

## Slide 11
"Today, the data shows a looming mismatch between the world’s strengthened climate ambitions and the availability of critical minerals that are essential to realising those ambitions."
Dr Fatih Birol IEA Executive Director
2021
Les graphiques qui suivent proviennent de :
IEA (2021), The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/the-role-of-critical-minerals-in-clean-energy-transitions
I - Cris d’alarme et criticité
4) Les spécialistes

## Slide 12
Les nouvelles technologies de la transition énergétique sont plus gourmandes en matériaux que les technologies conventionnelles.

## Slide 13
Quelque soit le scénario (optimiste) de transition, la croissance de la demande est très forte, et possiblement hors de portée industriellement parlant.
Ça fait 16% de croissance par an…

## Slide 14
En fait, la demande dépasserait l’offre dans trois ans…
LCE : Lithium Carbonate Equivalent

## Slide 15
Evaluation par des instituts nationaux, adaptée aux contextes
 Paradigme politique et économique dominant
Aucune notion d’écologie… La criticité est une notion purement économique.
I - Cris d’alarme et criticité
4) Les spécialistes
En fait, si, mais c’est caché :
recyclage
évolution des règlementations.
Ceci est un évaluation FRANÇAISE par le BRGM (Bureau de Recherches Géologiques et Minières)
http://www.mineralinfo.fr/page/fiches-criticite

## Slide 16
Dernier rapport en date : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52020DC0474

## Slide 17
Risques sur les approvisionnements
Importance économique
Mg : même pas évalué en France par le BRGM
Zoom sur la partie en haut à droite (risques importants).

## Slide 18
Ces questions d’approvisionnement sont prises très au sérieux.

## Slide 19: CONCLUSIONS Partie I
La criticité des ressources est une notion économique
  Aucun lien avec les impacts sur le climat, la biodiversité, les sociétés humaines…
  La notion d’approvisionnement en revanche est centrale.
Réaliser une croissance verte mondiale basée sur l’électrification et les énergies renouvelables de haute technologie est assez probablement fantasque.
Sur une planète finie, les ressources sont limitées
  Mais la mesure dépend fortement de l’évaluateur.
Pourquoi ???

## Slide 20: II – La croûte terrestre, les mines, les minerais
croûte continentale
croûte océanique
manteau supérieur
hydrosphère

## Slide 21: La croûte terrestre : épaisseur (en km)

## Slide 22: La croûte terrestre : température
Source : Pierre Thomas, Laboratoire des Sciences de la Terre, ENS Lyon, https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/convection-mantellique-tectonique-plaques.xml
La température monte très rapidement quand on creuse…
10 à 30°C / km
 On n’ira pas à 20 km de profondeur.

## Slide 23: Abondance relative des éléments dans la croûte terrestre
wikipedia

## Slide 24: Qu’est-ce qu’un minerai?
Un minerai est une roche exploitable
  Parce que la matière présente une utilité
  et parce qu’elle est rentable à exploiter,
  Et qui nécessite une transformation pour pouvoir être utilisée
Magnétite (Fe3O4)
Hématite (Fe2O3)
Pyrite (FeS2)

## Slide 25: Du minerai au métal :
L’extraction minière
La minéralurgie (concassage, broyage, criblage…)
L’extraction (et la réduction) du métal
  Pyrométallurgie (grillage, calcination, extraction thermique  oxydation de C)
  Hydrométallurgie (lixiviation en tas ou en réacteur dont extraction acide ou basique, réduction électrolytique).
L’affinage (purification)
 Coût énergétique certain !

## Slide 26
Élément présent par substitution atomique dans les minéraux courants (principalement les silicates).
Élément concentré par minéralisation géochimique :
Activité tectonique / volcanique
Érosion différentielle
Réactions avec les gaz atmosphériques
Activités biologiques…
Source : ecoinfo.cnrs.fr
La barrière minéralogique

## Slide 27
Les matières premières
« Aujourd’hui, on dépense 10% de l’énergie primaire que l’on produit au monde pour nos activités extractivistes. »
La consommation énergétique mondiale est de 13 865 Mtep en 2018.
Dont 85 % d’énergies fossiles
L’extraction de la production annuelle de cuivre pris dans son état de dispersion naturel coûterait la totalité de l’énergie produite mondialement.

## Slide 28: CONCLUSIONS Partie II
Une mine c’est :
  Une anomalie
  Une zone de la croûte où un ou plusieurs éléments sont largement surreprésentés.
  Économiquement viable (rentable ?)
  Énergétiquement viable ?
À part le silicium, l’aluminium, les alcalins (Na, K), alcalino-terreux (Ca, Mg) et le fer… tout est en quantité extrêmement limitées…
Non, on ne peut pas.
Non, on ne peut pas non plus.

## Slide 29: III Ressources vs. Réserves
1 Matières Premières Non-énergétiques

## Slide 30
Zinc
(en milliers de tonnes)
Source : minerals.usgs.gov
Site de l’USGS
(United States Geological Survey)
200 000 kt
13 400 kt/an
= 15 ans
Le taux de recyclage du zinc est actuellement de 37%.
III – Ressources vs. Réserves

## Slide 31
Zinc
production
année
Scénario plus probable
Scénario improbable…
Le pic de production arrive plus tôt !
On ne suit plus la demande !
Aujourd’hui
Le rapport R/P
N’a pas beaucoup de sens…
Les courbes rouge et bleue ont la même intégrale.
III – Ressources vs. Réserves
200 000 kt
13 400 kt/an
= = 15 ans
Réserve
Production

## Slide 32
Indium
Source : minerals.usgs.gov
Site de l’USGS
(United States Geological Survey)
Comme beaucoup de métaux, l’indium est un sous-produit !
III – Ressources vs. Réserves

## Slide 33: La roue des métaux !
The wheel of metal companionality.
The principal host metals form the inner circle. Companion elements appear in the outer circle at distances proportional to the percentage of their primary production (from 100 to 0%) that originates with the host metal indicated. The companion elements in the white region of the outer circle are elements for which the percentage of their production that originates with the host metal indicated has not been determined. Data sources and assumptions for the assessment are given in the Supplementary Materials. Inspired by a diagram developed by (10).
By-product metals are technologically essential but have problematic supply
N. T. Nassar,* T. E. Graedel, and E. M. Harper
Sci Adv. 2015 Apr; 1(3): e1400180.
Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1126/sciadv.1400180
Métaux hôtes
Proportion de la production du compagnon qui se fait dans des mines de l’hôte.
0%
25%
50%
75%
100%
Métaux compagnons

## Slide 34: La roue des métaux !
By-product metals are technologically essential but have problematic supply
N. T. Nassar,* T. E. Graedel, and E. M. Harper
Sci Adv. 2015 Apr; 1(3): e1400180.
Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1126/sciadv.1400180
Métaux hôtes
Proportion de la production du compagnon qui se fait dans des mines de l’hôte.
Ex : l’indium est produit
à plus de 75 % dans les mines de Zn
À environ 10 % dans les mines de Sn
Un peu dans les mines de Cu
et faiblement avec le Fe
0%
25%
50%
75%
100%
Métaux compagnons

## Slide 35: La roue des métaux !
By-product metals are technologically essential but have problematic supply
N. T. Nassar,* T. E. Graedel, and E. M. Harper
Sci Adv. 2015 Apr; 1(3): e1400180.
Published online 2015 Apr 3. doi: 10.1126/sciadv.1400180
Métaux hôtes
Proportion de la production du compagnon qui se fait dans des mines de l’hôte.
Ex : le cobalt est produit
à 50 % dans les mines de Ni
À 35 % dans les mines de Cu
À 10 % dans les mines de Pt
En gros à 5 % dans la mine de Co
Co compagnon de Pt hôte montre que la notion de compagnon / hôte et une notion de valeur économique.
0%
25%
50%
75%
100%
Métaux compagnons

## Slide 36
Étain
(en tonnes)
Source : minerals.usgs.gov
Site de l’USGS
(United States Geological Survey)
4 800 000 t
294 000 t/an
= 16,3 ans
III – Ressources vs. Réserves

## Slide 37
(en tonnes)
Source : minerals.usgs.gov
Site de l’USGS
(United States Geological Survey)
4 900 000 t
300 000 t/an
= 16,3 ans
Étain
III – Ressources vs. Réserves

## Slide 38
Chart: Tin : Reserve/Prod ratio = f(year)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Reserve/Prod (years) | 38.0435 | 37.037 | 39.2857 | 36.4929 | 37.3786 | 48.4848 | 28.9916 | 27.4775 | 24.498 | 29.4686 | 23.1061 | 21.0345 | 20.1987 | 17.5 | 18.7291 | 20 | 18.1132 | 20.082 | 19.5833 | 16.3265 | 16.7832 | 16.263 | 16.6667 | 15.016 | 14.7799
III – Ressources vs. Réserves
On perd 1,14 an de R/P par an.
Et pourtant personne n’est inquiet…

## Slide 39
III – Ressources vs. Réserves
Comment la réserve augmente-t-elle ?
  Évaluations de réserve pas encore établies (Birmanie, Congo K., Vietnam)
  Ré-évaluations positives de réserves (ex : Australie de 370 Mt à 560 Mt)
    Meilleure évaluation, évaluation plus complète
    Rentabilité nouvelle de ressources
    Amélioration des technologies extractives

## Slide 40
Pour l’étain, toujours d’après l’USGS en 2022 :
« World Resources: […] World resources, principally in western Africa, southeastern Asia, Australia, Bolivia, Brazil, Indonesia, and Russia, are extensive and, if developed, could sustain recent annual production rates well into the future. »
III – Ressources vs. Réserves

## Slide 41: Retour sur le zinc
Chart: Zinc : Reserve/Prod (years)
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Reserve/Prod (years) | 20.558 | 19.6629 | 25.5376 | 25.4692 | 25.1656 | 23.6318 | 21.764 | 22.5989 | 26.3158 | 24.4173 | 22.9167 | 22.449 | 18 | 16.5138 | 17.2414 | 22.3214 | 20.8333 | 19.5312 | 18.5185 | 17.1642 | 15.0376 | 17.1875 | 18.254 | 18.4 | 20
Price (cents/pd) | 45.3 | 46.8 | 46.5 | 59.7 | 46.5 | 48.8 | 51.2 | 40.2 | 35.7 | 37.5 | 47.5 | 62.7 | 148.5 | 147 | 85 | 75.1 | 98 | 99.5 | 88.3 | 86.6 | 98.1 | 87.6 | 94.8 | 131.3 | 125
La richesse du minerai diminue.
Le prix augmente.
De nouvelles réserves (plus chères) sont mises en exploitation  temps de mise en exploitation !
Le prix diminue, mais pas de retour au prix initial, les coûts d’exploitation sont plus élevés.

## Slide 42
Source : Philippe Bihouix,
Face à la raréfaction des métaux : croissance verte ou low-tech ?
III – Ressources vs. Réserves

## Slide 43
https://jancovici.com/transition-energetique/petrole/quest-ce-quune-reserve-de-petrole/
Ce schéma, ici pour le pétrole, est vrai pour toutes les matières premières :
La réserve ultime est … ultime
Le rapport R/P ne concerne par définition que ce qui est économiquement viable à un moment donné
  Il peut diminuer (consommation)
  Il peut augmenter (nouvelles réserves disponibles à l’exploitation)
Et à un moment, le fil se tend…
URR = Ultimate Recoverable Resources
URR
III – Ressources vs. Réserves

## Slide 44: III Ressources vs. Réserves
2 Matières Premières Énergétiques

## Slide 45
2015
1950
90
Gbbl / an
Découvertes
(moyennées sur 3 ans)
Production
Pétrole conventionnel

## Slide 46
Production de pétrole par date de mise en exploitation des champs

## Slide 47
Gross and Net Hubbert curves.
http://netenergy.theoildrum.com/node/5500#more
Courbe de Hubbert
(bleu)
Répartition de la production d’une ressource à quantité totale limitée.
Pic de production
Hubbert prédit en 1965 que la production américaine de pétrole atteindrait un maximum en 1970.
 Prédiction exacte

## Slide 48
Mais pour une ressource énergétique, on a une limite évidente.
Le Taux de Retour Énergétique (TRE)
Récupérer de l’énergie… coûte de l’énergie.
EROI : Energy Return On (energy) Invested
III – Ressources vs. Réserves
Limite évidente : TRE > 1

## Slide 49
Pétrole et gaz 1900
Pétrole et gaz moyenne

## Slide 50
Taux de Retour Energétique
On compte quoi ?
Limite réaliste : TRE standard > 10

## Slide 51
Gross and Net Hubbert curves.
http://netenergy.theoildrum.com/node/5500#more
Courbe nette de Hubbert (gris)
Tient compte du TRE (EROI standard)
Pic de production
Ça descend beaucoup plus vite…

## Slide 52
Plot of three estimations of EROI for U.S. oil and gas.
http://netenergy.theoildrum.com/node/5500#more
TRE
Évidemment, on a commencé par exploiter les ressources les plus rentables…

## Slide 53: CONCLUSIONS Partie III
La ressource, c’est l’ensemble de ce qu’on estime qui sera exploité.
La réserve, c’est ce qui est exploitable aujourd’hui, dans les conditions économiques, scientifiques et techniques du moment.
Seuls quelques métaux sont exploités pour eux-mêmes, la plupart est majoritairement obtenue comme compagnon des métaux hôtes.
Le rapport Réserve / Production n’a pas de sens hors contexte.
Il y a une limite énergétique à l’exploitation des ressources énergétiques, représentée par le Taux de Retour Energétique (TRE, ou EROI en anglais).

## Slide 54: IV La limite floue de l’énergie

## Slide 55
Cuivre
(en milliers de tonnes)
Source : minerals.usgs.gov
Site de l’USGS
(United States Geological Survey)
830 000 kt
21 000 kt/an
= 39,5 ans
Recyclage d’environ 32 % du cuivre
IV – La limite floue de l’énergie

## Slide 56
Cuivre
https://www.copper.org/education/c-facts/
“We're in no danger of running out of copper. World­wide resources of this important and valuable metal are estimated at more than 8.1 trillion pounds of which only about 1.1 trillion (~13.6%) have been mined through­out history.”
Copper Development Association Inc. (CDA) is a U.S-based, not-for-profit association of the global copper industry, influencing the use of copper and copper alloys through research, development and education, as well as technical and end-user support. CDA is committed to promoting the proper use of copper materials in sustainable, efficient applications for business, industry and the home.
IV – La limite floue de l’énergie

## Slide 57
Chart: 
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Reserve/Prod (years) | 32.8738 | 31 | 29.0909 | 29.8246 | 27.8689 | 26.9841 | 25.7576 | 35.0365 | 34.5588 | 34.5588 | 32.1918 | 32 | 32.4503 | 35.7143 | 35.0649 | 39.6226 | 43.3962 | 42.236 | 40.8284 | 38.2514 | 38.9189 | 37.6963 | 39.3035 | 41.5 | 39.5238
Ratio réserve sur production pour le cuivre en fonction de l’année.
Cuivre
Pas inquiétant !
La ressource alimente la réserve !
IV – La limite floue de l’énergie

## Slide 58
Cuivre
Inquiétant !
IV – La limite floue de l’énergie

## Slide 59
Cuivre
Source : CNRS, ecoinfo
Le taux actuel est compris entre 0,5 et 0,8 %.
Le mineral de porphyre (86% des ressources) est exploitable économiquement jusqu’à 0,15% de cuivre en masse.
IV – La limite floue de l’énergie

## Slide 60
Cuivre
Énergie grise nécessaire à la fabrication de cuivre de première fusion à partir de la mine.
Source | CES | Underground mines (300 m) |  |  | Surface mines |  | 
Grade (%) | 0,85 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | 0,3
Embodied Energy (MJ/kg) | 60 | 81 | 148 | 468 | 73 | 116 | 276
Sources :
Graphe : site Ecoinfo du CNRS
Logiciel CES Edupack 2014
Rouge et violet : publi Koppelaar, Koppelaar, Biophys Econ Resour Qual (2016) 1:11, Valeurs calculées par le modèle pour un produit non raffiné (30%+) + 21 MJ/kg pour le raffinage à 99%+ par « flash smelting ».

## Slide 61
Cuivre
Chart: Worldwide copper production
Croissance “linéaire” à un taux de 3% par an.
U.S. Geological Survey, 2014, Copper statistics, in Kelly, T.D., and Matos, G.R., comps., Historical statistics for mineral and material commodities in the United States: U.S. Geological Survey Data Series 140, accessed [date], at http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/historical-statistics/.
Production 2014 : 18 500 Mt
Production 2015 : 19 100 Mt
Croissance de 3,24 %
Données :
Production 2018 : 21 000 Mt
Croissance de 3,21 % sur 3 ans
IV – La limite floue de l’énergie

## Slide 62
Cuivre
Chart: Energy consumption for copper production
| 1890 | 1920 | 1950 | 1980 | 2010
 | 6 | 28.77 | 95.2 | 504 | 2093
En 2018 :
83 GW
La production française d’électricité nucléaire est de 62 GW (au maximum).
Et en 2050 ?
455 GW ????
En prolongeant la courbe :
IV – La limite floue de l’énergie

## Slide 63
Les matières premières
Si je suis les prévisions de production de Northey,
Que je considère que le taux de cuivre va rester stable,
en 2030, on sera à :
109 GW

## Slide 64
Les matières premières
Si je suis les prévisions de production de Northey,
En 2060, selon toute vraisemblance, le taux de cuivre sera de 0,15 % (parce que R/P = 40 ans).
266 GW
Nous n’avons pas les moyens de cette politique.
Pour la même production qu’aujourd’hui !

## Slide 65: CONCLUSIONS Partie IV
Exploiter les ressources coûte de l’énergie
Exploiter l’énergie coûte des ressources
La partie facile est derrière nous : ces coûts vont augmenter, même avec une meilleure efficacité.

## Slide 66: V Et l’humain, la planète, le climat ?

## Slide 67: Heureusement, le gouvernement agit.
Parmi les 5 axes stratégiques du rapport Varin (remis le 10/01/2022 au Ministères de l’écononie et de la transition écologique) :
  « La traduction [de la stratégie] dans une norme ou un label, certifiable, du concept de « mine responsable ». »
En réponse, Aurore Stéphant, ingénieure géologue (SysText) :
  « Personne n’a défini ce qu’est une “mine responsable” ; en 2017, le ministère lui-même disait qu’il n’y en avait pas de “définition officielle”. Que mettre derrière ce label ? Qu’implique-t-il en matière de gestion de l’eau et des déchets, de rejets gazeux, de respect des communautés ou de gestion post-mine ? L’État ne gère déjà pas les anciennes mines sur notre territoire et leurs effets délétères sur l’environnement et la santé des populations.»
Et Judith Pigneur, ingénieure géologue (Amis de la Terre) :
  « Ce qu’on nous vend comme « mine responsable » nécessite de très bons gisements et des prix très élevés, cela relève de la science-fiction. »

## Slide 68
Or
É
Cette partie est issue d’un rapport de Systext (www.systext.org/node/1734)

## Slide 69
Or
Moyenne 2015 :
1,18 g d’or / t de minerai
Production 2015 :
3000 t d’or
Dont 80 % par cyanuration
 Environ 1,3 Gt de minerai traité
Broyage < 75 µm
Soit par lixiviation dynamique (cuve et autoclave)
Soit par lixiviation en tas

## Slide 70
Or
Rapport Systext, 2021

## Slide 71
Or
Déchet ? Résidus ? Externalités ?
Ceci est un parc à résidus miniers (ici des effluents cyanurés, mine d’or de Rosebel, Suriname).
© Probios
On construit une digue, et on entasse les résidus cyanurés.
Et s’il pleut trop ?

## Slide 72
Or
Déchet ? Résidus ? Externalités ?
© Probios
Prise de vue précédente
1 km

## Slide 73
Déchet ? Résidus ? Externalités ?
© Probios
Environ un accident de ce type par an sur les sites aurifères.
En moyenne, tous minerais confondus, 4 ruptures de digue par an.

## Slide 74: Les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie

## Slide 75: Les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie
En orange, les sites miniers en cours d’exploitation.
En marron, les sites miniers clos.

## Slide 76: Les mines de nickel en Nouvelle-Calédonie
En orange, les sites miniers en cours d’exploitation.
En marron, les sites miniers clos.

## Slide 77
Cuivre
Butte, Montana
Les matières premières

## Slide 78
Cuivre
Butte, Montana
115 ans d’exploitation minière de 1867 à 1982
Un climat super : -15°C le matin en janvier
record à -47°C
De 1950 à 1982, une exploitation à ciel ouvert.
Berkeley Pit :
540 m de profondeur
5 km de périmètre en haut
1 Gt de roche extraite
Les matières premières

## Slide 79
Cuivre
Butte, Montana
Le niveau monte !
Acidification de l’eau par la roche
pH = 2,5
Dissolution des métaux lourds
Cuivre, zinc, cadmium, arsenic
1995 : 342 oies se posent au bord du lac pendant la migration.
Débordement prévu en 2023.
342 cadavres retrouvés le lendemain.
Les matières premières
Détournement d’une partie des eaux de ruissellement.
Usine de traitement des eaux en cours d’installation.

## Slide 80
I – On a les deux pieds dedans
Métaux & Minerais
Cuivre
Butte, Montana
2500 morts en 113 ans
22 morts par an…
Ce n’est pas une industrie comme les autres.

## Slide 81: CONCLUSIONS Partie V
Exploiter les ressources est une activité industrielle :
  Énergivore
  Polluante (produits chimiques, déversements, )
  Néfaste pour les populations autochtones
  dans laquelle des gens meurent tous les jours.

## Slide 82: VI La différence entre recyclage et magie

## Slide 83
Figure 2: Recycling’s contribution to meeting materials demand (Recycling Input Rate)
The Recycling Input Rate (RIR) is the percentage of overall demand that can be satisfied through secondary raw materials. Figure from: Study on the EU's list of Critical Raw Materials (2020) Final Report

## Slide 84: 1 - Dégradation de l’usage
La matière recyclée est souvent moins performante que la matière première.
 Donc on la destine à des applications moins exigeantes.
Ferreux
Inox
Alu
Cuivreux
Fe
C, Cr, Mo, V, Si, P, S, W…
Fe, Cr, Ni
Mo, V, Si, P, S…
Cu
Zn, Sn, Al, Ni, Si, Pb, Mg, P
Al
Si, Cu, Mg, Mn, Si, Zn, Ni
« Downcycling »

## Slide 85: 1 - Dégradation de l’usage
Verre vert
Verre mi-blanc
Verre
blanc
Tout calcin :
90 %
Calcin blanc uniquement :
30 à 50 %
Calcin blanc uniquement :
5 à 10 %
Verre marron (feuille morte)
Tout calcin :
65 à 70 %

## Slide 86: 1,5 – Dégradation de l’usage et dispersion
Chaquecanettecompte.fr
Ceci est de la mythologie du développement durable

## Slide 87: 1,5 – Dégradation de l’usage et dispersion
Admettons qu’une canette soit fabriquée, utilisée et recyclée en 20 semaines.
À chaque cycle, on a environ 2 % de pertes au feu.
Quel pourcentage de matière est encore disponible après le 1er cycle ?
98 %
Quel pourcentage de matière est encore disponible après le 2ème cycle ?
98 % x 98 % = 96,04 %
Quel pourcentage de matière est encore disponible après 10 ans (520 semaines) ?
0,9826= 59 %
Ah, j’oubliais, la collecte actuelle des canettes est de 75 % de la matière mise sur le marché. Quel pourcentage de matière est encore disponible après 10 ans ?
(0,98 x 0,75)26 = 0,03 %

## Slide 88: Dégradation de l’usage et dispersion
« L’aluminium revêt également de très grandes qualités du point de vue du recyclage. Il est quasiment recyclable à l’infini sans perdre ses qualités sous réserve que ne soient pas fondus dans un même bain des alliages de composition différente. Le recyclage est sensiblement moins onéreux que l’extraction à partir du minerai de bauxite. Il nécessite une quantité d’énergie très inférieure (-95 %). Une tonne d’aluminium recyclé permet d’économiser quatre tonnes de bauxite. L’étape de l’électrolyse, qui requiert une grande quantité d’énergie, n’existe pas, ce qui évite les rejets polluants qui lui sont associés. »
Commission d'enquête chargée d'investiguer sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement - N° 1240 – juillet 2013

## Slide 89: II - Dispersion : usages dispersifs
Titane
23 %
5 %
95 %
Production mondiale : 6,5 kg/s
Énergie grise : 600 MJ/kg
Puissance requise : 3900 MW
0,1 %
Pigment (papier, dentifrice, peinture, confiserie, plastiques, crème solaire, céramiques, fromage industriel, cosmétiques, chewing-gums, médicaments, pâtisserie…)
Catalyseur

## Slide 90
Si je recycle 100 % d’un matériau un an après sa production, j’ai un retard égal au taux de croissance.
Année n
3 – Croissance et durée du stock

## Slide 91
Si 20 ans d’addition au stock,
à 3,5% de croissance,
le flux entrant a doublé !
Un taux de recyclage de 100% ne couvre de 50% des besoins !!!!!!!
Si je recycle 100 % d’un matériau vingt ans après sa production,
j’ai un retard égal au taux de croissance puissance 20.
Année n
La croissance est un problème.
3 – Croissance et durée du stock

## Slide 92
Si je recycle 30 % d’un matériau vingt ans après sa production,
j’ai un retard égal au taux de croissance puissance 20
Année n
Notre conception du recyclage est un problème.
3 – Croissance et durée du stock

## Slide 93
Temps de séjour =
Temps entre la production et le recyclage d’une pièce.
Ordonnées : délai gagné avant épuisement de la ressource.
Fer :
60 à 70 % de taux de recyclage
3,5 % de croissance annuelle
Donc un gain de 12 ans.
François Grosse, MOOC Économie Circulaire et Innovation
3 – Croissance et durée du stock

## Slide 94: CONCLUSIONS Partie VI
Le recyclage, ce n’est pas de la magie.
  Ça coûte de l’énergie (mais moins que la matière première)
  Recycler à 100% et à l’infini, ça n’existe pas.
  Les principales limitations sont :
    L’insuffisance de la collecte
    La dégradation de l’usage par l’insuffisance du tri face à la complexité des conceptions et des matériaux
    La dispersion de la matière par les usages et par les procédés
    La croissance perpétuelle de la demande.

## Slide 95: Retour au développement durable…
Définition internationale du développement durable (« sustainable development ») dans le rapport Brundtland.

## Slide 96: Durable ???
Quel niveau de vie pour passer sous la barre de 1 planète ?

## Slide 97
Rapport Bruntland, 1989 :
« Le genre humain a parfaitement les moyens d’assumer un développement durable, de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations à venir de satisfaire les leurs. La notion de développement durable implique certes des limites. Il ne s’agit pourtant pas de limites absolues mais de celles qu’imposent l’état actuel de nos techniques et de l’organisation sociale ainsi que de la capacité de la biosphère de supporter les effets de l’activité humaine. Mais nous sommes capables d’améliorer nos techniques et notre organisation sociale de manière à ouvrir la voie à une nouvelle ère de croissance économique. »
Les 9 limites planétaires
visible sur https://www.notre-environnement.gouv.fr/themes/societe/article/limites-planetaires
Le développement durable est une théorie falsifiée mais pourtant utilisée comme cadre de référence.

## Slide 98: Une citation de Stanley Jevons (1865)
« The alternatives before us are simple. Our empire and race already comprise one-fifth of the world's population, and by our plantation of new states, by our guardianship of the seas, by our penetrating commerce, by the example of our just laws and firm constitution, and above all by the dissemination of our new arts, we stimulate the progress of mankind in a degree not to be measured. If we lavishly and boldly push forward in the creation and distribution of our riches, it is hard to over-estimate the pitch of beneficial influence to which we may attain in the present.
But the maintenance of such a position is physically impossible. We have to make the momentous choice between brief greatness and longer continued mediocrity.”